## Slide 1
Lecture 4: CMOS Inverter
Physical Characteristics

## Slide 2: Outline
CMOS Inverter Equivalent Resistance and Capacitance
  Resistance vs. VDD
  Capacitance of Logic Circuit
CMOS Inverter Propagation Delay
  Delay vs. Resistance & Capacitance
  Miller Theorem and CGD
CMOS Inverter Power Consumption
  Static & Dynamic power
  Switching Power Consumption
  Short-circuit Power Consumption

## Slide 3: The CMOS Inverter
Voltage Transfer Characteristic (VTC)
Notes: 上一章我们介绍了CMOS反相器的工作原理、它的五个工作区间，如何构建它的VTC，以及它的抗噪性能
这三张图分别是CMOS反相器在电路中的符号，他的实际电路示意图，以及他的VTC及工作区间，
我们希望CMOS反相器能够工作在区间1和4，此时NMOS和PMOS只有一个导通，没有静态电流

## Slide 4: CMOS Inverter Operational Principle
CL
Vin
Vout
Vin = VDD  0
Vin = 0  VDD
The equivalent circuit of CMOS inverter is a first-order RC network.
Need to know R and C first.
Notes: 当输入电压从高电平变为低电平时，CMOS反相器的PMOS导通，NMOS断开，等效电路为从电源经PMOS和电容接地的RC电路，此时电源经PMOS给电容充电
当输入电压从低电平变为高电平时，CMOS反相器的NMOS导通，PMOS断开，等效电路为从电容经NMOS接地的RC电路，此时电容经NMOS到ground放电
我们要想定量地分析这个RC电路的话，需要知道电阻和电容的大小，因此我们在这一节将对这一问题进行研究

## Slide 5: Review: I-V Characteristic of MOSFET
min
DS GT DSAT
, V , V )
V  min (V
Lin Sat V-Sat
take derivation of VDS
Notes: 我们之前在讲MOSFET时提到，我们通过IV曲线就可以利用欧姆定律得到它的等效电阻
我们注意到IV曲线的斜率等于电阻分之一，因此将IV表达式两边对VDS求导即可以求得某一点的等效电阻

## Slide 6: Equivalent Resistance of Inverter
Vin = VDD, Vout = VDD  VDD/2
V
DD
IDS (VDS )  IDSAT  (1 VDS )
NMOS in Vel. Sat. Vmin=VDSAT
DS
DSAT
DS
VDS
I  (1 V )
R(V ) 
Calculating equivalent resistance
PDN
Notes: 接下来我们考虑CMOS反相器的等效电阻
我们考虑PDN，此时输入电压为高电平，NMOS导通，电容放电，输出电压从VDD逐渐减小
因为VDD >> VDSAT，所以NMOS处于速度饱和区间，因此我们可以用饱和电流的公式构建IV的关系，其中1+lambda Vds是channel length modulation引入的修正量
用Vds除以Ids，我们就可以计算出NMOS的等效电阻。
PMOS的等效电阻则可以在PUN时以同样的方法计算出来

## Slide 7: Computing NMOS Equivalent Resistance
V
DD
Method 1: Integration
9
VDD / 2
1
DD
DSAT
VDD
I
(1 7 V )
V
VDD / 2
on
dV 
R 
DD
V
IDSAT  (1 V )

Method 2: Averaging
6
DD
DSAT
DD
DSAT
DD
DSAT
on
VDD / 2
VDD
(1 5 V )
) 

3 VDD
2 I  (1 V ) I  (1 V / 2) 4 I
R  1 (
DS
DSAT
DS
VDS
I  (1 V )
R(V ) 
Notes: 注意到这里的Vds是一个随时间变化的变量，因此我们要算出等效电阻的值可以对时间求积分，或者是采用对Vds在Vdd和Vdd/2两个点的等效电阻做平均
注意到这两个值的差别并不大，但是平均可以大大简化计算
我们注意到等效电阻是Vdd的函数，因此我们希望知道它随着Vdd会怎样变化

## Slide 8: Ron vs. VDD – Simulation Results
DD
V is small
VDD is large
VDSAT ,VG << VDD
VDSAT ,VG ~ VDD
Ron increases linearly (yet with smooth slope) as
VDD reduces from large value.
Tend to scale with 1/VDD and increase dramatically as VDD approaches VT
Cadence Simulation Result
(VGS = VG - VDD)
Notes: 我们从公式中感觉等效电阻和Vdd是一个二次方的关系，但是要注意饱和电流也是Vdd的函数
当Vdd比较大时，它与饱和电流呈线性关系，比较小时呈二次方关系
我们通过Cadence仿真查看它的变化趋势
可以发现当Vdd比较大时，等效电阻跟Vdd呈线性关系，因为lambda比较小，等效电阻会缓慢地线性增加
而当Vdd比较小时，等效电阻跟vdd呈倒数关系变化，接近Vt时，等效电阻会大幅增加

## Slide 9: Capacitance of the MOSFET
G
S
D
B
Gate Capacitance CGC – parallel capacitance.
Parasitic Capacitance CSB and CDB – p-n junction diffusion capacitance.
The capacitance counts only when the voltage across it changes during the PUN and/or PDN process.
Notes: MOSFET的电容主要由三部分组成：
1、栅极电容Cgc，是由栅极金属经绝缘氧化层到半导体衬底的平行板电容，它的大小与channel的面积有关
2、寄生电容Csb和Cdb，是source和drain分别与衬底构成的PN结所对应的扩散电容，它的大小与面积和耗尽层的厚度有关，它与栅极电容的区别是氧化层绝缘，但是电子和空穴可以在耗尽层中移动
我们只有在电容两端存在电压差时才会考虑电容大小，因为没有电压差时电容已经完成了充放电，不再工作

## Slide 10: Gate Capacitance
Operation Region | CGCB | CGCS | CGCD | CGC
Cut-Off | CoxWLeff | 0 | 0 | CoxWLeff
Linear | 0 | CoxWLeff/2 | CoxWLeff/2 | CoxWLeff
Saturation | 0 | (2/3)CoxWLeff | 0 | (2/3)CoxWLeff
Notes: 栅极电容主要由三部分组成：即gate分别与body、source、drain形成的电容
我们可以计算CMOS反相器在各个工作状态时，这三部分电容的大小，最后将他们相加即可得到栅极电容
1、在关断状态下，主要是gate到body的平板电容，source和drain之间没有形成导电沟道，所以gate到source和gate到drain之间是没有形成平板电容的
2、在线性区间，source和drain之间形成了导电沟道，此时gate到source和gate到drain之间都形成了平板电容，它们的电容大小各占了一半
3、在饱和区间，出现了沟道夹断，此时此时gate到source之间形成了平板电容，但是gate到drain之间因为夹断不再有平板电容，注意这里的2/3只是一个近似值

## Slide 11: Diffusion Capacitance
Cdiff  Cbottom  Csw
 Cj  AREA  Cjsw  PERIMETER
 Cj  LsW  Cjsw  (2LS  W )
周长
Notes: 我们之前讲到扩散电容Csb和Cdb主要是由PN结的耗尽区形成的，
我们注意到，刨除掉DS级之间的PN结，在N型半导体和P型衬底接触的四个面都会形成PN结
我们可以将它们分成bottom和side-wall这两部分，而后分别计算并求和就可以得到总的扩散电容
对于Csb来说，它是有一面底部的junction capacitance和三面侧边的junction capacitance
因此加起来就可以计算出总的扩散电容

## Slide 12: Capacitance in Logic Circuits
M
1
M
3
M4
Cpar1
Vin
Cg1
Cg2
Cw
Cg1 – CGS of M1 and M2.
G
S
M2
D
S
Cg2 – CGS of M3 and M4.
Cpar1 – CDB of M1 and M2.
The body terminal is always connected to GND (NMOS) or VDD (PMOS).
w
C – parasitic cap. of wire.
CL = Cpar1 + Cg2 + Cw
Notes: 我们把前面讲的MOSFET电容放到实际的逻辑电路中可以计算出电路的电容
我们在上一章讲过，CMOS反相器的输入接到Gate，输出接到drain，NMOS和PMOS的source分别接ground和电源
我们会发现栅极电容主要是gate到source的电容，寄生电容则是输出端的drain到body的电容，
而source到body的电容Csb不参与充放电，因为这两者之间没有电压差；gate到drain的电容比较复杂，我们将在下一节进行讨论
此外还有导线的寄生电容，在逻辑电路中前后两级是用导线连接的，而CMOS的工艺是垂直的工艺，它的互联线是分别分布在不同的金属层之间的，
而相邻的金属层之间是被氧化绝缘层给隔开的，所以导线上也是可以形成平板电容的