## Slide 1: Lecture 5: Static CMOS Logic Circuit

## Slide 2
Construction of Static CMOS Logic Gate
Static CMOS Logic Circuit Delay and Power Analysis
Static CMOS Logic Circuit Advanced Delay Analysis
  Intermediate Capacitance
  Delay Optimization
Outline
Notes: 这一节我们分析CMOS反相器的可靠性，以及如何得到好的设计
其中的可靠性主要是指他对噪声的耐受程度，我们定义了噪声容限进行衡量，并且说明了多级CMOS反相器对于噪声的抵抗特性

## Slide 3: Delay of Static CMOS Logic Gate
Cin1,g
Cpar,g
CL
VDD
In1
Do not consider interconnect capacitance and the Miller effect
With appropriate gate sizing, the worst-case
Ron,PUN1 = Ron,PDN1 = R0
After gate sizing, Cin1,g and Cpar,g can be determined.
The above model does not consider the effect of intermediate capacitors during the PUN/PDN process.
tp1  (tpHL,1  tpLH ,1 ) / 2  0.69  ( Ron,PUN1 + Ron,PDN1 )/2  (Cpar.g + CL )
Notes: 在上节课中，我们学习了CMOS逻辑门时延的计算，
通过gate sizing，在最差情况下，PUN和PDN的等效电阻相等，都为R0，此时我们可以根据各个MOSFET的尺寸比例计算出gate 电容和寄生电容
但是上面的计算存在一个问题，那就是没有考虑PUN和PDN中两个MOSFET串联时产生的intermediate capacitance
例如当两个NMOS串联时，由于中间这部分电容也会参与放电，所以也会贡献一部分时延

## Slide 4: Capacitance of the MOSFET
G
S
D
B
Gate Capacitance Cgc – As long as the input (connecting to G) changes its state, Cgc will take participate into the PUN/PND process of the previous stage.
Parasitic Capacitance Csb and Cdb – As long as the S and/or D changes their states, Csb and/or Cdb will take participate into the PUN/PND process of the current stage.
Notes: 通过回顾我们可以知道MOSFET的电容主要是gate 电容和寄生电容，当输入发生改变时，gate电容就会参与充放电
而寄生电容可以分为Csb和Cdb，注意我们在这里忽略Cgb。由于body的电平不变，当S或者D发生变化时，对应的电容就会参与充放电

## Slide 5: Intermediate Capacitance of NAND
VDD
D
S
PUN
Both PMOS’s SOURCE terminals connect to VDD
VSB,PMOS = 0  Csb,p does not contribute to delay.
VDB,PMOS  0  Cdb,p contributes to Cpar,g (delay).
D M1
X:S/D
M2
S
PDN
KEY: M2 DRAIN and M1 SOURCE share the same region!
VX depends on the input pattern  Cint = Cxb
Notes: 对于2输入NAND来说，在PUN有2个PMOS并联，它们的source和drain分别都接到电源和输出，由于PMOS的body接到VDD，所以CSB不参与充放电，但是CDB会参与充放电
而在PDN有2个NMOS串联接地，NMOS M1的source接M2的drain。Drain接输出，M2的source接地。此时M1和M2的body都接地，因此M2的CSB不参与充放电。
但是由于X点的电压是不确定的，对于M1，它的source电压不一定为0，所以CSB可能参与充放电。对于M2，它的CDB也可能参与充放电

## Slide 6: Pull-Up Network of NAND
 | A=10, B=10 | A=10, B=1 | A=1, B=10
Vout | 0  VDD | 0  VDD | 0  VDD
VX | 0  0 | 0  VDD | 0  0
Charge | Cpar,g | Cpar,g, Cint | Cpar,g
Ron | R0/2 | Cpar,g:R0 Cint:R0+R0/2 | R0
tp | 0.69R0/2 Cpar,g | 0.69(R0Cpar,g +3/2R0Cint) | 0.69R0Cpar,g
2
2
Vout
VX
M1 2
M2 2
R0/2
R0/2
R0
R0
Notes: 因此我们分析在不同输入情况下，Vx是怎么变化的，Cint是否参与充放电，以及对应的等效电阻是多少
我们首先分析PUN的情况，此时AB不同时为1，
因为不发生电平跳转时电容不会参与充放电，所以可以分为这三种情况，A和B至少有一个从1变为0
当AB都为1时，PDN工作，负载电容对地放电，因此稳定情况下Vx为0
当AB同时变为0时，PUN工作，负载电容充电直到输出电压达到Vdd。由于NMOS都断开，所以Vx仍然为0。因此此时只有Cpar参与充电，Cint不充电，等效电阻为AB的并联电阻，即R0/2
当只有A变为0时，A对应的PMOS导通，B对应的NMOS M1也导通。因此Cpar和Cint都会参与充电，最终Vout和Vx都会达到Vdd。但是对于Cpar，它的等效电阻为R0，而对于Cint，因为还串联了M1，所以等效电阻还要加上R0/2
当只有B变为0时，B对应的PMOS导通，A对应的NMOS M2导通。因为M1断开，所以只有Cpar参与充电，对应的等效电阻为R0

## Slide 7: Pull-Down Network of NAND
2
2
Vout
VX
M1 2
M2 2
R0/2
R0/2
R0
R0
 | A=01, B=01 | A=01, B=1 | A=1, B=01
Vout | VDD  0 | VDD  0 | VDD  0
VX | ?  0 | VDD  0 | 0  0
Discharge | Cpar,g, Cint | Cpar,g, Cint | Cpar,g
Ron | Cpar,g:R0 Cint:R0/2 | Cpar,g:R0 Cint:R0/2 | R0
tp | 0.69(R0Cpar,g +1/2R0Cint) | 0.69(R0Cpar,g +1/2R0Cint) | 0.69R0Cpar,g
Notes: 对于PDN的情况，此时AB同时为1，
因为不发生电平跳转时电容不会参与充放电，所以可以分为这三种情况，A和B至少有一个从0变为1
当AB同时从0变为1时，PDN工作，负载电容放电直到输出电压为0。
我们注意到上一个状态M1，M2都断开，因此我们不确定Vx的电压到底是多少，因为我们没法确定上上个状态它是否参与了充放电。如果Vx的电压大于0，则Cint也会参与放电
对于Cpar来说，等效电阻为M1和M2的串联电阻，即R0，对于Cint来说，等效电阻即M2的等效电阻，即R0/2
当只有A从0变为1时，在上一个状态M1连通M2断开，所以Cint参与了充电，Vx为Vdd，因此这一状态Cpar和Cint都会参与放电，等效电阻还是分别为R0和R0/2
当只有B从0变为1时，在上一个状态M1断开M2连通，所以Cint没有参与充电，Vx为0，因此这一状态只有Cpar参与放电，等效电阻为R0
所以当我们考虑intermediate电容时，不同的输入会导致不同的电容参与充放电，进而导致不同的时延

## Slide 8: Propagation Delay of NAND
Input | Delay(ps)
A=B=1→0 | 46
B=1, A=1→0 | 80
B=1→0, A=1 | 67
NMOS = 0.72 μm / 0.18 μm PMOS = 0.72 μm / 0.18 μm
 | A=10, B=10 | A=10, B=1 | A=1, B=10
tp | 0.69R0/2 Cpar,g | 0.69(R0Cpar,g +3/2R0Cint) | 0.69R0Cpar,g
A=B=1→0
B=1→0, A=1
B=1, A=1→0
Cadence Simulation
Notes: 为了验证前面的分析，我们通过Cadence画出仿真曲线
图中画出了输入电压从1变为0时，PUN导通的充电情况，可以看到当AB都从1变为0时时延最低，A从1变为0，而B不变时时延最高，与我们的分析结果一致

## Slide 9: Propagation Delay of 4-Input NAND
A1
A1
A2
A
3
A
4
CL
C1
C2
C3
Worst-Case PDN
A1 = 01, A2 = A3 = A4 = 1
Distributed RC Model (Elmore Delay)
4
4
4
4
A2 2 A3 A4
2
tpHL ~ (# Fan-In)2
Propagation delay deteriorates rapidly as a function of Fan-In – quadratically in the worst case.
1+2+…+n=n(n+1)/2∝n2
Notes: 直到intermediate电容的工作原理之后，我们可以对任意逻辑门电路的时延进行分析
以4输入NAND为例，在PDN中A1和A2，A2和A3，A3和A4之间都有intermediate电容，最坏的情况下这些intermediate电容都会对时延产生贡献，它们对应的等效电阻分别为R0/4，R0/2，3R0/4，
因此最终的时延tPhl如下，可以发现它与输入的个数呈平方关系
因此如果输入个数较多时，我们不推荐用单一的逻辑门来实现它

## Slide 10: Fast Gate Design Technique #1
Transistor Ordering
- Reorder transistors according to input pattern
01
1
1
1
01
1
1
1
C1, C2, and C3 have discharged in previous state
C1, C2, and C3 have charged
in previous state
PUNPDN
PUNPDN
Notes: 既然不同的输入会导致不同的时延，我们可以考虑采用一些手段来对时延进行优化
第一种优化方法就是重排序
假如A1经常发生电平切换，而其他输入不经常发生电平切换
那么当A1对应最远离output的NMOS时，它从0->1切换时，由于C1、C2、C3在上一状态都都进行了充电，所以它们在这一时刻都会放电来贡献时延
而如果我们把它放在最接近output的位置时，当它从0->1切换时，由于C1、C2、C3在上一状态都都进行了放电，所以它们在这一时刻不会贡献时延
所以我们可以通过改变输入对应的MOSFET序号来优化时延

## Slide 11: Fast Gate Design Technique #2
A1
A2
A3 A4
A1
A
2
A
3
A4
CL
C1
C2
C3
M4
M3
M
2
M1
Progressive Transistor Sizing
- as long as Fan-Out capacitance dominates
R R R
R
tpHL ~
CL
M1
0
M 2
0
M3
0
M 4
0 (C1  C2  C3  CL ) 
(C2  C3  CL ) 
(C3  CL ) 
In order to minimize tpHL
0
1 2 3 4
M M M M
M1  M 2  M3  M 4
R0  R0  R0  R0  R
The MOSFET closest to the output should be the smallest.
Notes: 另一种时延的优化方法则是对不同MOSFET采用不同的sizing
我们会发现A4对应的NMOS只参与了CL的放电，A3对应的NMOS参与了CL和C3的放电，A2对应的NMOS参与了CL，C3和C2的放电，A1对应的NMOS参与了CL,C3,C2和C1的放电
因此我们可以将时延分解为各个MOSFET充放电消耗的时延，得到这样的结果，其中M是MOSFET的尺寸
注意到我们只需要保证PDN总的等效电阻为R0，因此我们可以调整MOSFET各自的尺寸，而不需要像我们之前那样让他们都取相同的值
因此我们让M1>M2>M3>M4即可使得总时延最低

## Slide 12: Fast Gate Design Technique #3
Alternative Logic Structures
- Normally Fan-In  4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
tpHL = 135.7 ps
tpHL = 67.1 ps
tpHL = 152.2 ps
Notes: 我们之前计算得出时延与输入个数呈平方关系，所以当输入个数较多时，我们可以通过多个逻辑门来实现它
例如对于8输入AND，最直观的方法是采用8输入NAND+反相器，它的时延为135.7 ps，
如果我们用2个4输入NAND+1个NOR，它的时延降低到67.1 ps
如果我们进一步将4输入NAND换成2输入NAND+NOR，我们会发现它的时延增加到了152.2 ps。因此我们不能无限制地将多输入Gate转换为少输入GATE
但是在之后的学习中我们将发现，通过合理的sizing，它的时延可以达到比原始8输入NAND更小

## Slide 13: Summary of Static CMOS Circuit
PMOS only
NMOS only
The equivalent resistance can be adjusted by gate sizing.
Different input patterns contribute to different equivalent resistance/capacitance, and thus propagation delay.
Intermediate capacitance is important for
delay calculation.
A good design of static CMOS logic gate
includes appropriate transistor sizing,
ordering, and logic structure.
Notes: 通过前面的学习，我们知道了，我们可以通过调整gate的尺寸来调整等效电路的大小，
对于逻辑门，不同的输入会产生不同的等效电阻和电容，因此会导致不同的传输时延
而intermediate电容也会对时延产生较大的影响，因此在计算时延时需要将它考虑进去
我们可以通过调整MOSFET的尺寸、对输入的序号进行重排序，以及改变逻辑门实现的结构来对时延进行优化。

## Slide 14
希望大家给五星满分好评！