## Slide 1
Lecture 6: Combinational Logic Circuit Delay Analysis
Notes: 前：学习了如何用静态CMOS搭建一个逻辑门，并对其进行了时延和功耗的分析。
本章：进一步对组合逻辑门电路进行一个通用的延时分析

## Slide 2: Overview
ACTION ITEM – To analyze the critical path and to optimize the propagation time for the instruction execution in the logic system.
Simplified CPU Architecture
Notes: 此页的CPU结构，复杂，由多级逻辑门串/并联组合而成
要在不同的输入组合中迅速找到和分析导致电路运行时间最长的pattern(输入组合)，在这个输入的情况下，对逻辑门进行合理的gate sizing，优化执行时间

## Slide 3: Overview
ACTION ITEM – To analyze the critical path and to optimize the propagation time for the instruction execution in the logic system.
Notes: 此页的CPU结构，复杂，由多级逻辑门串/并联组合而成
要在不同的输入组合中迅速找到和分析导致电路运行时间最长的pattern(输入组合)，在这个输入的情况下，对逻辑门进行合理的gate sizing，优化执行时间

## Slide 4: Outline
Computing the Propagation Delay of a Given Circuit
  Conventional Method
  Logical Efforts Method
Optimizing the Propagation Delay of Logic Circuit
  Optimize the INV Chain
  Optimize a Multi-Stage Combinational Logic Circuit
Notes: 本节内容：如何用行之有效的方法对一个给定组合电路进行分析，快速计算出传播时延
如何用Static CMOS搭建数字逻辑电路，实现功能同时优化每一级的效率

## Slide 5: Review: Delay of Inverter
tp
 tp,int  tp,ext
 0.69 [Ron  Cpar  Ron  CL ]
Increase the INV. size by S
Ron Cin Cpar
-> Ron/S
-> CinS
-> CparS
p,ext
L
S
tp  tp,int  t
Ron
 0.69Ron  Cpar  0.69  C
Ron = (Ron,p + Ron,n)/2 is the equivalent resistance of the INV. during charge/discharge process.
Cin is the gate capacitance of the INV.
Cpar is the diffusion capacitance of the INV.
CL is the gate capacitance of the next-stage logic gate
Notes: 对INV，时延来自RC delay.
R: 充放电过程展示出的等效电阻
C: 来自CMOS自身的Parasitic capacitances(寄生电容)，另一部分来自负载电容/下一级的Gate capasitance
时延的组成主要为负载的电容以及下一级的Gate capasitance。如果我们对Size进行整体的变化，(S=W/L)，电阻变1/S，电容S。第一项不会变化，第二项会随着增大而减小。虽然第一项从公式上看只影响自身，但是整体而言，其会作为上一级电路的外部电容。
同时增加本级的S，会增大上一级的C_L

## Slide 6: Delay of Inverter Chain
Ron,1
Cin,1
Cpar,1
S1
Ron,2
Cin,2
Cpar,2
S2
Ron,3
Cin,3
Cpar,3
S3
p,ext
L
S
tp  tp,int  t
Ron
 0.69Ron  Cpar  0.69  C
Notes: 当我们知道每一级的INV的size对标准的INV的变化为Si倍，标准INV参数已知，那么可以
计算每一级的delay
对INV chain的全部的时延，对最后一级会有一个给定的load capasitance作为给定的负载(S_n+1)。
给定的INV chain，每一级的sizing都给定，那么可以获得delay。已知load capasitance二不知道sizing，可以根据不等式推理。

## Slide 7: Review: Gate Sizing
Static CMOS
Combinational Logic Gate
2-Input NOR
2
2
2-Input NAND
2 2
1
1
4
4
Standard INV.
VDD
In
Out
Gate Sizing – make sure the equivalent resistance of the logic gate during the worst-case charge/discharge process is equal to that of a standard INV.
Notes: 之前学习如何用S CMOS搭建功能较复杂的逻辑门
合理的sizing，在worst case情况下等效电阻和标准INV一样

## Slide 8: Review: Delay of Logic Gate
Cin1,g
Cpar,g
CL
VDD
In1
Ron,in1 is the equivalent resistance of the input In1 during charge/discharge process.
With proper gate sizing, Ron,in1 = Ron,INV = Ron
Cpar,g is the diffusion capacitance of the logic gate.
Generally, Cpar,g  Cpar,INV
Increase the logic gate size by S
p,ext
on
par , g
L
S
tp  tp,int  t
 0.69R  C
 0.69 Ron  C
Notes: 可以对S CMOS进行时延分析。
不同input对应的等效电阻可能不同，所以要确定Input。Input对应的等效电阻可能变，但output对应的寄生电容唯一。
进行sizing, 对比标准INV，进行归一化处理，将S加入公式
功能不一，因此寄生电容可能不同。

## Slide 9: Delay of Multi-Stage Logic Gate
General Form
 Cg ,i 1 ]
tp  0.69Rg ,i [Cpar ,i
i
Hand analysis to calculate the propagation delay of multi-stage logic circuit.
Notes: 要计算总的delay，需针对每一级具体的逻辑功能计算Cg和Cp。

## Slide 10: Example: Delay of NAND-2
44
44
44
2-Input NAND
A
AA
B
4 B
SNAND
= 2
p,ext
L
S
tp  tp,int  t
Ron
 0.69Ron  Cpar  0.69  C
Notes: 先确定逻辑门的sizing:
在标准的NAND其扩大了2倍。A和B对称，二者相等。
如何计算Parasitic capacitance: 与output相连的NMOS和PMOS贡献的扩散电容(diffusion capacitance)。

## Slide 11: Example: Delay of NAND-2
44
44
44
2-Input NAND
A
AA
B
4 B
Cg0 = 1
Cpar0 = 1
Assume for unit width
SNAND
= 2
Notes: 练习
之前的前提是所有size都是4，
现在更改size情况

## Slide 12
Example: Delay of Multi-Stage Network
Notes: 可对多个多级的网络进行总的时延分析。
通过Static CMOS搭建方法，画出具体电路图，对比标准的INV，判断与标准INV的区别。
计算每一级的时延，之后加和
判断各级门的sizing的变化。给定sizing和weight。Cout为load capasitance。
总的delay为其和

## Slide 13
This method needs to know the information of each stage logic gate.
Cannot be implemented by automatic computer design.
Example: Delay of Multi-Stage Network
Notes: 先计算其和
Delay与标准INV的区别，与一个没有带负载的标准INV chain的delay的区别 50/3
人工进行开销很大，如何让机器进行(下一节Logic effort)

## Slide 14: 静态CMOS INV电容计算
Notes: 补充电容相关内容

## Slide 15: Gate-Drain Capacitance
课本第5章

## Slide 16
希望大家给五星满分好评！